Ασκηση 1η

Βασικές Ρυθμίσεις I

Σε privileged mode, υπάρχει η εντολή configure terminal.

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#

To prompt αλλάζει για να μας δείξει ότι βρισκόμαστε σε configuration mode. Οποιαδήποτε αλλαγή στις ρυθμίσεις είναι προσβάσιμη μόνο από αυτό το mode ή τις υποκατηγορίες του.

H εντολή hostname αλλάζει το όνομα του router (και του prompt ως επακόλουθο).

Router(config)#hostname athens

athens(config)#

Η εντολή enable password <password> ενεργοποιεί τον έλεγχο κωδικού πρόσβασης για την είσοδο σε  privileged mode.

athens(config)#enable password cisco

athens(config)#exit

athens#disable

athens>enable

Password:

athens#

Παραπάνω, βάζουμε κωδικό cisco. Με το exit βγαίνουμε από configuration mode (το exit πάντα μας βγάζει ένα mode πιο πάνω). Βγαίνουμε από privileged mode και ξαναμπαίνουμε. Ο κωδικός που εισάγουμε δεν φαίνεται στην οθόνη.

Η εντολή enable secret <secret> ενεργοποιεί τον κρυφό κωδικό πρόσβασης, ο οποίος δεν φαίνεται στο configuration file σε text μορφή και έχει προτεραιότητα έναντι του απλού κωδικού. Αυτό δεν είναι το ίδιο με το να χρησιμοποιήσουμε την εντολή service password-encryption, το οποίο κρυπτογραφεί με αναστρέψιμη κρυπτογράφηση τον «απλό» κωδικό πρόσβασης. Προτείνεται η χρήση του secret κατά προτίμηση. Παρακάτω δείχνουμε την ανάθεση κωδικών πρόσβασης για απομακρυσμένη πρόσβαση αλλά και για

τοπική μέσω της κονσόλας :

athens(config)#line console 0

athens(config-line)#password cisco

athens(config-line)#login

athens(config-line)#exit

athens(config)#line vty 0 4

athens(config-line)#password cisco

athens(config-line)#login

athens(config-line)#exit

athens(config)#

H πρώτη εντολή, line console 0, αναφέρεται στην κονσόλα, ώστε να απαιτείται κωδικός ακόμα και για το user mode. H δεύτερη, line vty 0 4, αφορά τα λεγόμενα virtual terminal lines. Πρέπει να υπάρχει κωδικός για να επιτρέπεται η πρόσβαση μέσω telnet. Πέντε διαφορετικά virtual terminals, από 0 ως 4 είναι διαθέσιμα. Αφού δώσουμε κωδικό, πληκτρολογούμε login μέσα στο configuration της γραμμής (config-line) ώστε να την ενεργοποιήσουμε. Μερικοί routers μπορεί να έχουν παραπάνω από πέντε terminals.

Μπορούμε να ρυθμίσουμε το καθένα ξεχωριστά με άλλο κωδικό αν θέλουμε, ή όλα μαζί όπως παραπάνω.

### Δίκτυο με 2 και 3 ρούτερς.

Στατική δρομολόγηση

Στο σχήμα που δίνεται παραπάνω, ονομάστε τον πρώτο δρομολογητή Router1 και τον δεύτερο Router2. Αποδώστε στο FastEthernet 0/0 interface του πρώτου δρομολογητή διεύθυνση IP : 192.168.10.1 με μάσκα υποδικτύου την 255.255.255.0 και στο FastEthernet0/0 interface του δεύτερου δρομολογητή διεύθυνση IP : 192.168.20.1 με μάσκα υποδικτύου την 255.255.255.0. Έπειτα αποδώστε στον υπολογιστή Α διεύθυνση IP : 192.168.101.2/24 με προεπιλεγμένη πύλη την 192.168.10.1 και στον υπολογιστή Β διεύθυνση IP : 192.168.100.2/24 με προεπιλεγμένη πύλη την 192.168.20.1. Ρυθμίστε τα FastEthernet 0/1 interfaces των δύο δρομολογητών με ip διευθύνσεις 192.168.1.1/24 και 192.168.1.2/24 αντίστοιχα. Να κάνετε το configuration των δρομολογητών με στατική δρομολόγηση έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε ping από τον υπολογιστή Α στον υπολογιστή Β και αντίστροφα. Εμφανίστε σε κάθε δρομολογητή τον πίνακα δρομολόγησης και διαπιστώστε τα αποτελέσματα.

Για τον πρώτο δρομολογητή

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname Router1

Router1(config)#interface fastethernet 0/0

Router1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#no shutdown

Router1(config-if)#exit

Router1(config)#interface fastethernet0/1

Router1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#no shutdown

Router1(config-if)#exit

Router1(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.1.2

Για τον δεύτερο δρομολογητή

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname Router2

Router2(config)#interface fastethernet 0/0

Router2(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

Router2(config-if)#no shutdown

Router2(config-if)#exit

Router2(config)#interface fastethernet0/1

Router2(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

Router2(config-if)#no shutdown

Router2(config-if)#exit

Router2(config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.1.1

Για την εμφάνιση του πίνακα δρομολόγησης

Router1#show ip route

Router2#show ip route

Ασκηση 2η

Δυναμική δρομολόγηση (RIP)

Στο ίδιο σχήμα που δίνεται παραπάνω, χρησιμοποιώντας τις ίδιες διευθύνσεις IP, να κάνετε το configuration των δρομολογητών με το πρωτόκολλο RIP έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε ping από τον υπολογιστή Α στον υπολογιστή Β και αντίστροφα.

Για τον πρώτο δρομολογητή

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname Router1

Router1(config)#interface fastethernet0/0

Router1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#no shutdown

Router1(config-if)#exit

Router1(config)#interface fastethernet0/1

Router1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#no shutdown

Router1(config-if)#exit

Router1(config)#router rip

Router1(config)#version 2

Router1(config-router)#network 192.168.1.0

Router1(config-router)#network 192.168.10.0

Για τον δεύτερο δρομολογητή

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname Router2

Router2(config)#interface fastethernet0/0

Router2(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

Router2(config-if)#no shutdown

Router2(config-if)#exit

Router2(config)#interface fastethernet0/1

Router2(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

Router2(config-if)#no shutdown

Router2(config-if)#exit

Router2(config)#router rip

Router1(config)#version 2

Router2(config-router)#network 192.168.1.0

Router2(config-router)#network 192.168.20.0

Για την εμφάνιση του πίνακα δρομολόγησης

Router1#show ip route

Router2#show ip route

Ασκηση 3η

Δυναμική δρομολόγηση (OSPF)

Στο ίδιο σχήμα που δίνεται παραπάνω, χρησιμοποιώντας τις ίδιες διευθύνσεις IP, να κάνετε το configuration των δρομολογητών με το πρωτόκολλο OSPF, τοποθετώντας τα υποδίκτυα στην περιοχή 0 (Area 0), έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε ping από τον υπολογιστή Α στον υπολογιστή Β και αντίστροφα.

Για τον πρώτο δρομολογητή:

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname Router1

Router1(config)#interface fastethernet0/0

Router1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#no shutdown

Router1(config-if)#exit

Router1(config)#interface fastethernet0/1

Router1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#no shutdown

Router1(config-if)#exit

Router1(config-router)#router ospf 1

Router1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

Router1(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0

Για τον δεύτερο δρομολογητή

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname Router2

Router2(config)#interface fastethernet 0/0

Router2(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

Router2(config-if)#no shutdown

Router2(config-if)#exit

Router2(config)#interface fastethernet0/1

Router2(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

Router2(config-if)#no shutdown

Router2(config-if)#exit

Router2(config-router)#router ospf 1

Router2(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

Router2(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0

Για την εμφάνιση του πίνακα δρομολόγησης

Router1#show ip route

Router2#show ip route