# Παράδειγμα για τις Βασικές Ρυθμίσεις σε 3 Δρομολογητές

Basic Router Configuration

Πρόκειται να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ένα δίκτυο με τρεις δρομολογητές. Η τοπολογία έχει ως εξής:

    Και οι τρεις routers (Central, SECOND_RT, THIRD_RT) έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

Σασί 2620

Δύο WIC-1T

Συνδέσεις όπως φαίνεται στο Σχήμα. Προσοχή στα DCE άκρα των σειριακών point–to–point συνδέσεων.

Σκοπός του παραδείγματος είναι να κάνουμε τις βασικές ρυθμίσεις και στους τρεις

routers και στο τέλος να προβληματιστούμε για τα routes (στατικά / δυναμικά).

Δρομολογητής Central:

Μετάβαση σε privileged mode:

## Router>enable

Router#

Μετάβαση σε global configuration mode:

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#

Απόδοση ονόματος

Router(config)#hostname Central

Central(config)#

Απόδοση του password test για την πρόσβαση σε privileged mode

Central(config)#enable secret test_central

Central(config)#

Έξοδος σε privileged mode

Central(config)#exit

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Central#

Απεικόνιση της κατάστασης των interfaces

Central#show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status

Protocol

FastEthernet0/0 unassigned YES manual

administratively down down

Serial0/0 unassigned YES manual

administratively down down

Serial0/1 unassigned YES manual

administratively down down

Central#

Ρυθμίσεις για κάθε interface

Για το serial 0/0

Μετάβαση σε global configuration mode

Central#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Central(config)#

Μετάβαση σε interface configuration mode για το serial 0/0

Central(config)#interface serial 0/0

Central(config-if)#

Απόδοση διεύθυνσης στο interface

Central(config-if)#ip address 192.168.22.1 255.255.255.0

Central(config-if)#

Το interface είναι DCE, άρα απαιτεί ρολόι

Central(config-if)#clock rate 64000

Central(config-if)#

Περιγραφή για το interface

Central(config-if)#description Link to THIRD_RT

Central(config-if)#

Ενεργοποίηση του interface

Central(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0, changed state to down

Central(config-if)#

Μετάβαση σε privileged mode

Central(config-if)#end

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Central#

Αποθήκευση των μέχρι τώρα ρυθμίσεων στη μόνιμη μνήμη

Central#copy running-config startup-config   ή  WR

Building configuration...

[OK]

Central#

Για το serial 0/1

Μετάβαση σε global configuration mode

Central#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Central(config)#

Μετάβαση σε interface configuration mode για το serial 0/1

Central(config)#interface serial 0/1

Central(config-if)#

Απόδοση διεύθυνσης στο interface

Central(config-if)#ip address 192.168.21.1 255.255.255.0

Central(config-if)#

Το interface είναι DCE, άρα απαιτεί ρολόι

Central(config-if)#clock rate 64000

Central(config-if)#

Περιγραφή για το interface

Central(config-if)#description Link to SECOND_RT

Central(config-if)#

Ενεργοποίηση του interface

Central(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1, changed state to down

Central(config-if)#

Μετάβαση σε privileged mode

Central(config-if)#end

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Central#

Αποθήκευση των μέχρι τώρα ρυθμίσεων στη μόνιμη μνήμη

Central#copy running-config startup-config  ή  WR

Building configuration...

[OK]

Central#

Για το Ethernet

Μετάβαση σε global configuration mode

Central#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Central(config)#

Μετάβαση σε interface configuration mode για το Ethernet interface

Central(config)#interface fastethernet 0/0

Central(config-if)#

Απόδοση διεύθυνσης στο interface

Central(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

Central(config-if)#

Περιγραφή για το interface

Central(config-if)#description LAN of router Central

Central(config-if)#

Ενεργοποίηση του interface

Central(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0,

changed state to up

Central(config-if)#

Μετάβαση σε privileged mode

Central(config-if)#end

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Central#

Αποθήκευση των μέχρι τώρα ρυθμίσεων στη μόνιμη μνήμη

Central#copy running-config startup-config   ή  WR

Building configuration...

[OK]

Central#

Απεικόνιση της κατάστασης των interfaces

Central#show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status

Protocol

FastEthernet0/0 192.168.10.1 YES manual up

up

Serial0/0 192.168.22.1 YES manual down

down

Serial0/1 192.168.21.1 YES manual down

down

Έλεγχος της διασύνδεσης με το απέναντι serial

Central#ping 192.168.21.2

Τι παρατηρείτε ;

Δρομολογητής SECOND_RT

Μετάβαση σε privileged mode:

Router>ena

Router#

Μετάβαση σε global configuration mode:

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#

Απόδοση ονόματος

Router(config)#hostname SECOND_RT

SECOND_RT(config)#hostname

Απόδοση του password test για την πρόσβαση σε privileged mode

SECOND_RT(config)#enable secret test_second

SECOND_RT(config)#

Έξοδος σε privileged mode

SECOND_RT(config)#exit

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SECOND_RT#

Απεικόνιση της κατάστασης των interfaces

SECOND_RT#show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status

Protocol

FastEthernet0/0 unassigned YES manual

administratively down down

Serial0/0 unassigned YES manual

administratively down down

Serial0/1 unassigned YES manual

administratively down down

SECOND_RT#

Ρυθμίσεις για κάθε interface

Για το serial 0/0

Μετάβαση σε global configuration mode

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

SECOND_RT(config)#

Μετάβαση σε interface configuration mode για το serial 0/0

SECOND_RT(config)#interface serial 0/0

SECOND_RT(config-if)#

Απόδοση διεύθυνσης στο interface

SECOND_RT(config-if)#ip address 192.168.21.2 255.255.255.0

SECOND_RT(config-if)#

Το interface είναι DTE, άρα δεν απαιτεί ρολόι

Περιγραφή για το interface

SECOND_RT(config-if)#description Link to Central

SECOND_RT(config-if)#

Ενεργοποίηση του interface

SECOND_RT(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0, changed state to up

SECOND_RT(config-if)#

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0,

changed state to up

SECOND_RT(config-if)#

Μετάβαση σε privileged mode

SECOND_RT(config-if)#end

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SECOND_RT#

Έλεγχος της διασύνδεσης με το απέναντι serial

SECOND_RT#ping 192.168.21.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.21.1, timeout is 2

seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max =

33/41/52 ms

SECOND_RT#

Αποθήκευση των μέχρι τώρα ρυθμίσεων στη μόνιμη μνήμη

SECOND_RT#copy running-config startup-config   ή  WR

Building configuration...

[OK]

SECOND_RT#

Για το Ethernet

Μετάβαση σε global configuration mode

SECOND_RT#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

SECOND_RT(config)#

Μετάβαση σε interface configuration mode για το Ethernet interface

SECOND_RT(config)#interface fastethernet 0/0

SECOND_RT(config-if)#

Απόδοση διεύθυνσης στο interface

SECOND_RT(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

SECOND_RT(config-if)#

Περιγραφή για το interface

SECOND_RT(config-if)#description LAN of router SECOND_RT

SECOND_RT(config-if)#

Ενεργοποίηση του interface

SECOND_RT(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0,

changed state to up

SECOND_RT(config-if)#

Μετάβαση σε privileged mode

SECOND_RT(config)#end

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SECOND_RT#

Έλεγχος της διασύνδεσης με το απέναντι serial

SECOND_RT#ping 192.168.21.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.21.1, timeout is 2

seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max =

35/35/37 ms

SECOND_RT#

Έλεγχος της διασύνδεσης με το τοπικό δίκτυο του Central

SECOND_RT#ping 192.168.10.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.1, timeout is 2

seconds:

.....

Success rate is 0 percent (0/5)

SECOND_RT#

Γιατί?

Αποθήκευση των μέχρι τώρα ρυθμίσεων στη μόνιμη μνήμη

SECOND_RT#copy running-config startup-config  ή  WR

Building configuration...

[OK]

SECOND_RT#

Δρομολογητής THIRD_RT

Router>

Router>enable

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#hostname THIRD_RT

THIRD_RT(config)#enable secret test_third

THIRD_RT(config)#exit

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

THIRD_RT#show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status

Protocol

FastEthernet0/0 unassigned YES manual

administratively down down

Serial0/0 unassigned YES manual

administratively down down

Serial0/1 unassigned YES manual

administratively down down

THIRD_RT#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

THIRD_RT(config)#interface serial 0/0

THIRD_RT(config-if)#ip address 192.168.22.2 255.255.255.0

THIRD_RT(config-if)#description Link to Central

THIRD_RT(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0, changed state to up

THIRD_RT(config-if)#

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0,

changed state to upen

% Incomplete command.

THIRD_RT(config-if)#end

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

THIRD_RT#ping 192.168.22.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.22.1, timeout is 2

seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max =

35/37/44 ms

THIRD_RT#ping 192.168.21.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.21.1, timeout is 2

seconds:

.....

Success rate is 0 percent (0/5)

THIRD_RT#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

THIRD_RT(config)#interface fastethernet 0/0

THIRD_RT(config-if)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

THIRD_RT(config-if)#description LAN of router THIRD_RT

THIRD_RT(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0,

changed state to up

THIRD_RT(config-if)#end

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

THIRD_RT#copy running-config startup-config   ή  WR

Building configuration...

[OK]

THIRD_RT#

Ρυθμίστε τις ip παραμέτρους για τους σταθμούς εργασίας. Η τελευταία οκτάδα της IP

διεύθυνσης κάθε σταθμού να είναι .11.

Τι συμβαίνει στο δίκτυο? Ποια δίκτυα γνωρίζει ο κάθε router?

Προβληματιστείτε και συζητείστε με το διδάσκοντα.

Το δίκτυό μας χρειάζεται routing…

# Text boxes

192.168.20.11

192.168.30.11

192.168.10.11

192.168.21.2

192.168.22.1

192.168.21.1

192.168.30.1

192.168.10.1

192.168.22.2

192.168.20.1