ΕΝΟΤΗΤΑ 3Η (ΜΕΤΑΓΩΓΗ – VLAN)

- Μελέτη περίπτωσης.

Στο σχολικό συγκρότημα της Σιβιτανιδείου σχολής, εκπαιδευτικές και διοικητικές υπηρεσίες μοιράζονται το ίδιο τοπικό δίκτυο και μάλιστα με την παρακάτω διαρρύθμιση.

Εντοπίστε τα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτό το δίκτυο και προτείνετε την βέλτιστη λύση στο σχεδιασμό του δικτύου.

- Σχεδιασμός και υλοποίηση. (Α ΜΕΡΟΣ)

Σχεδιάστε στο Packet tracer το παρακάτω δίκτυο. (Σημ: τα switches είναι τύπου 2950Τ – 24 και  η διασύνδεση μεταξύ τους γίνετε με θύρες Gigabit Ethernet).

Το δίκτυο μας θα χωριστεί σε 2 VLAN. (Vlan2 : dioikitiko, Vlan3 : ekpedeftiko). Αποφασίστε ποιοι Η/Υ θα ανήκουν στο VLAN 1 και ποιοι στο VLAN 2 σημειώστε της θύρες στα switch που κάθε Η/Υ καταλαμβάνει. (ενεργοποιήστε από το μενού option – preferences – port labels always Shown) Τέλος ορίζουμε δύο υποδίκτυα τα οποία είναι το : 10.3.1.0 για εκπαιδευτικό δίκτυο και 10.4.1.0 για διοικητικό δίκτυο. Η διεύθυνση GATEWAY IP που θα χρησιμοποιηθεί για το Β μέρος (σύνδεση ROUTER) είναι η 1 για κάθε υποδίκτυο

| PC NAME | SWITCH | PORT | VLAN | ΝΕΤ/IP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3ος ΚΕΚ |  |  |  |  |
| 3ος ΓΡ ΕΥΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |  |  |  |  |
| 3ος ΕΡΓ 320 |  |  |  |  |
| 2ος ΕΡΓ 213Α |  |  |  |  |
| 2ος ΕΡΓ 202 |  |  |  |  |
| 2ος ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ |  |  |  |  |
| 1ος ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |  |  |  |  |
| 1ος ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |  |  |  |  |
| 1ος ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ |  |  |  |  |
| 1ος ΕΡΓ 119 |  |  |  |  |

- Configuration (Β ΜΕΡΟΣ)

Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να ρυθμίσουμε τις συσκευές μας ώστε να υλοποιηθούν οι γραμμές ζεύξης (trunk) μεταξύ των SWITCH ορόφων και του κεντρικού. (Gigabitethernet στα 1000 Μbit / Full Duplex). Επίσης πρεπει να ορίσουμε και το VTP domain με τον κεντρικό Server και τους ορόφους Client.

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ SWITCH

Switch>enable

Switch#config t

Switch(config)#hostname KENTRIKO

KENTRIKO(config)#enable password open

KENTRIKO (config)#enable secret cisco

KENTRIKO (config-if)#interface Gigabitethernet 9/1

KENTRIKO (config-if)#description Trunk Link 3ou orofou

KENTRIKO (config-if)#switchport mode trunk

KENTRIKO (config-if)#speed 1000

KENTRIKO (config-if)#duplex full

KENTRIKO (config-if)#interface Gigabitethernet 8/1

KENTRIKO (config-if)#description Trunk Link 2ou orofou

KENTRIKO (config-if)#switchport mode trunk

KENTRIKO (config-if)#speed 1000

KENTRIKO (config-if)#duplex full

KENTRIKO (config-if)#interface Gigabitethernet 7/1

KENTRIKO (config-if)#description Trunk Link 1ou orofou

KENTRIKO (config-if)#switchport mode trunk

KENTRIKO (config-if)#speed 1000

KENTRIKO (config-if)#duplex full

KENTRIKO (config-if)#exit

Δημιουργήστε ένα  VTP domain με όνομα sivitanidios και αφήστε το  switch ως  VTPserver.

KENTRIKO (config)#vtp domain sivitanidios

KENTRIKO (config)#exit

KENTRIKO# wr

ΣΤΟ SWITCH 3ου ΟΡΟΦΟΥ

Switch>enable

Switch#config t

Switch(config)#hostname switch3ou

switch3ou (config)#enable password open

switch3ou (config)#enable secret cisco

switch3ou (config-if)#interface gigabitethernet 1/1

switch3ou (config-if)#description Trunk Link to KENTRIKO

switch3ou (config-if)#switchport mode trunk

switch3ou (config-if)#speed 1000

switch3ou (config-if)#duplex full

switch3ou (config)#exit

switch3ou (config)#vtp domain sivitanidios

switch3ou (config)#vtp mode client

switch3ou (config)#exit

switch3ou# wr

ΣΤΟ SWITCH 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Switch>enable

Switch#config t

Switch(config)#hostname switch2ou

Switch2ou (config)#enable password open

Switch2ou (config)#enable secret cisco

Switch2ou (config-if)#interface gigabitethernet 1/1

Switch2ou (config-if)#description Trunk Link to KENTRIKO

Switch2ou (config-if)#switchport mode trunk

Switch2ou (config-if)#speed 1000

Switch2ou (config-if)#duplex full

switch2ou (config)#exit

switch2ou (config)#vtp domain sivitanidios

switch2ou (config)#vtp mode client

switch2ou (config)#exit

switch2ou# wr

ΣΤΟ SWITCH 1ου ΟΡΟΦΟΥ

Switch>enable

Switch#config t

Switch(config)#hostname switch1ou

Switch1ou (config)#enable password open

Switch1ou (config)#enable secret cisco

Switch1ou (config-if)#interface gigabitethernet 1/1

Switch1ou (config-if)#description Trunk Link to KENTRIKO

Switch1ou (config-if)#switchport mode trunk

Switch1ou (config-if)#speed 1000

Switch1ou (config-if)#duplex full

Switch1ou (config)#exit

Switch1ou (config)#vtp domain sivitanidios

Switch1ou (config)#vtp mode client

Switch1ou (config)#exit

Switch1ou# wr

Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να ρυθμίσουμε τις συσκευές μας ώστε να υλοποιηθούν τα 2 VLAN και στους 3 ορόφους, να ορίσουμε τις πόρτες των switch σε ποιο VLAN να αντιστοιχούν και επιπλέων να ορίσουμε την διεύθυνση IP κάθε σταθμού εργασίας.

Δημιουργήστε 2VLANs  στο KENTRIKO (vtp-server mode)  switch  με τα ονόματα.

KENTRIKO# vlan database

KENTRIKO (vlan)#vlan 2 name dioikitiko

KENTRIKO (vlan)#vlan 3 name ekpedeftiko

KENTRIKO (vlan)# exit

KENTRIKO# wr

Συνδεθείτε στο  switch1ou , 2ou και 3ou  και πληκτολόγησε την εντολή show VLAN πρέπει να βλέπετε τα VLAN που δημιουργήσατε.

dioikitiko

ekpedeftiko

Ορίστε τις πόρτες που σχετίζονται με διοικητικά μηχανήματα στο VLAN 2 και τα εκπαιδευτικά στο VLAN 3. Για κάθε switch ορόφου. Στη συνέχεια ορίστε ΙP όπως αναφέρονται στον πίνακα του 1ου ΜΕΡΟΥΣ. Η default Gateway για κάθε PC είναι η ip 1 κάθε υποδικτύου (πχ εκπαιδευτικού 10.3.1.1)

Η εντολή ορισμού πόρτας σε VLAN σε κάθε SWITCH είναι :

ΠΧ η πόρτα FA0/1 του switch του 1ου ορόφου να οριστεί στο VLAN2 (dioikitiko)

Switch1ou#config t

Switch1ou(config)#interface fastethernet 0/1

Switch1ou(config-if)#switchport access vlan 2

Switch1ou(config-if)#switchport mode access

.

.

.

Στο τέλος wr.

Με την εντολή ping επικοινωνήστε με υπολογιστές στο ίδιο VLAN μεταξύ ορόφων ή μεταξύ ίδιου ορόφου  και με υπολογιστές σε διαφορετικό VLAN μεταξύ ορόφων ή μεταξύ ίδιου ορόφου. Τι παρατηρείτε ?

ΠΡΟΣΟΧΗ . ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΝ Η/Υ ΣΑΣ.