ΕΝΟΤΗΤΑ 3Η (ΜΕΤΑΓΩΓΗ – VLAN  - Β ΜΕΡΟΣ)

- Μελέτη περίπτωσης.

Στο σχολικό συγκρότημα της Σιβιτανιδείου σχολής, εκπαιδευτικές και διοικητικές υπηρεσίες μοιράζονται το ίδιο τοπικό δίκτυο με την παρακάτω διαρρύθμιση και  κατάσταση που σχεδιάσαμε στο 1ο μέρος της άσκησης.

Στον 3ο όροφο του κτιρίου θα πρέπει να εγκατασταθεί ένας SERVER που θα τρέχει την εφαρμογή PR.

Με το μηχάνημα αυτό θα πρέπει να έχουν επικοινωνία ένα LAPTOP του  Γενικού διευθυντή, και το δίκτυο 10.4.1.0.

Ζητήθηκε ο SERVER να είναι στο υποδίκτυο 10.5.1.0 (VLAN 4 pr).

Επίσης το LAPTOP του Γενικού Διευθυντή θα είναι  στο 10.5.1.0 (VLAN 4 pr), και επιπλέων θα πρέπει να λειτουργεί μόνο από μία συγκεκριμένη πρίζα του γραφείου του.

Αποφασίστε  τη πρέπει να κάνετε για την διευθέτηση  του παραπάνω αιτήματος.

- Configuration (Β ΜΕΡΟΣ)

Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να ρυθμίσουμε τις συσκευές μας ώστε να υλοποιηθούν οι παραπάνω απαιτήσεις.

Δημιουργία του VLAN 4.

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ SWITCH

KENTRIKO >enable

KENTRIKO# vlan database

KENTRIKO (vlan)#vlan 4 name pr

KENTRIKO (vlan)# exit

KENTRIKO# wr

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση τα όσα γνωρίζουμε, η δημιουργία του VLAN 4 ολοκληρώθηκε; Αιτιολογήστε την απάντηση σας.

Ορισμός της θύρα του SERVER στο VLAN 4. Στο SWITCH 3ου ΟΡΟΦΟΥ

(O server θα συνδεθεί στην Fast Ethernet 0/4.)

ΣΤΟ SWITCH 3ου ΟΡΟΦΟΥ

Switch3ou >enable

Switch3ou #config t

Switch3ou(config)#interface fastethernet 0/4

Switch3ou(config-if)#switchport access vlan 4

Switch3ou(config-if)#switchport mode access

Ctrl z

switch3ou# wr

Ορισμός της θύρα του LAPTOP του Γενικού Διευθυντή στο VLAN 4. Στο SWITCH 1ου ΟΡΟΦΟΥ

(To LAPTOP θα συνδεθεί στην Fast Ethernet 0/5.)

ΣΤΟ SWITCH 1ου ΟΡΟΦΟΥ

Switch1ou >enable

Switch1ou #config t

Switch1ou(config)#interface fastethernet 0/5

Switch1ou(config-if)#switchport access vlan 4

Switch1ou(config-if)#switchport mode access

Switch1ou# wr

Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να ρυθμίσουμε τις συσκευές μας (Ip στον SERVER και στο LAPTOP του Γενικού Δ/ντή).

Server 10.5.1.2

Laptop 10.5.1.3

Gateway για το υποδίκτυο 10.5.1.0 είναι το 10.5.1.1

Επιβεβαιώνουμε ότι το LAPTOP και ο SERVER επικοινωνούν.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τοποθετήσουμε και να ρυθμίσουμε το ROUTER που θα επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ του 10.4.1.0 (Vlan 2 dioikitiko και Vlan 4 pr).

Συνδέουμε τον ROUTER 1841 σε μία θύρα του switch kentriko (Επιλέγουμε τη θύρα Fast  Ethernet και όχι Gigabit Ethernet) .

Ορίζουμε τη θύρα που συνδέσαμε στο SWITCH ως θύρα TRUNK.

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ SWITCH

KENTRIKO >enable

KENTRIKO #config t

KENTRIKO (config)#interface fastethernet 5/1

KENTRIKO (config-if)#switchport mode trunk

Ctrl z

KENTRIKO # wr

ΡΥΘΜΙΣΗ ROUTER

ROUTER >enable

ROUTER #config t
ROUTER (config)#interface Fast Ethernet0/0
ROUTER (config-if)# no ip address

ROUTER (config)#interface Fast Ethernet0/0.1
ROUTER (config-subif)# encapsulation dot1q 2
ROUTER (config-subif)# ip address 10.4.1.1 255.255.255.0
exit

ROUTER (config)#interface Fast Ethernet0/0.2
ROUTER (config-subif)# encapsulation dot1q 4
ROUTER (config-subif)#ip address 10.5.1.1 255.255.255.0
exit

exit

wr
ROUTER # router#show interface
ROUTER # conf t

ROUTER (config)#interface Fast Ethernet0/0

ROUTER (config)# no shutdown

Exit

Exit

wr

Με την εντολή ping επικοινωνήστε με υπολογιστές στο  VLAN 4 και μεταξύ των  VLAN 2 και 4. Τι παρατηρείτε ;

ΠΡΟΣΟΧΗ . ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΝ Η/Υ ΣΑΣ.

Γ. ΜΕΡΟΣ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Από τις απαιτήσεις της άσκησης θα πρέπει η θύρα 0/5 του SWITCH του 1ου ορόφου, να δέχεται μόνο τον Η/Υ LAPTOP του Γενικού Διευθυντή. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να ορίσουμε ότι η θύρα 0/5 θα δέχεται μηχάνημα με συγκεκριμένη – καθορισμένη από εμάς MAC ADDRESS. Για να γίνει αυτό θα έχουμε .

ΣΤΟ SWITCH 1ου ΟΡΟΦΟΥ

Switch1ou >enable

Switch1ou #config t

Switch1ou(config)#interface fastethernet 0/5

Switch1ou(config-if) switchport port-security maximum 1

Switch1ou(config-if)switchport port-security mac-address 0060.47D5.2C50

Exit

Exit

Wr

Επιβεβαιώστε ότι το LAPTOP εξακολουθεί να επικοινωνεί. Συνδέστε ένα άλλο LAPTOP, ορίστε IP, και ελέγξτε τη λειτουργία του.

Τι παρατηρείτε ;